## Slide 1: Elektrický odpor Ohmův zákon
Ing. Eliška Novotná
ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem 460/81

## Slide 2: Elektrický odpor
je fyzikální veličina, značíme ji R
základní jednotkou odporu je ohm, značíme W (omega)
další jednotky:
1 mW = 0,001 W
1 kW = 1 000 W
1 MW = 1 000 000 W
Vodič má elektrický odpor 1 W , jestliže při elektrickém napětí 1 V mezi konci vodiče prochází vodičem proud 1 ampér.

## Slide 3: Převody jednotek odporu
1,2 kW = W
4,7 MW = kW
3200 W = kW
1600 kW = MW
0,55 W = mW
0,350 kW = W
5400 mW = W
0,00035 MW = kW

## Slide 4: Elektrický odpor
nejen vodič, ale i každá součástka má elektrický odpor
potřebujeme-li upravit hodnotu elektrického proudu v obvodu, zapojujeme do něj rezistory
každý zdroj, který je součástí elektrického obvodu a kterým prochází elektrický proud, klade tomuto proudu odpor – tzv. vnitřní odpor zdroje

## Slide 5: Na čem závisí odpor vodiče
elektrický odpor vodiče je přímo úměrný jeho délce
elektrický odpor vodiče je nepřímo úměrný obsahu průřezu drátu
elektrický odpor vodiče závisí na materiálu vodiče
elektrický odpor kovů se zvětšuje se stoupající teplotou (při velmi nízkých teplotách – např. -265°C kovy odpor ztrácejí – stávají se supravodivými)

## Slide 6: Na čem závisí odpor vodiče
R …. elektrický odpor v W
…. rezistivita (měrný elektrický odpor) v Wm, najdeme pro jednotlivé látky v M-F tabulkách
l …. délka vodiče v m
S …. obsah průřezu vodiče v m2

## Slide 7: Ohmův zákon pro kovy
Elektrický proud procházející kovovým vodičem stálé teploty je přímo úměrný elektrickému napětí na koncích vodiče.
Elektrický proud procházející kovovým vodičem, na jehož konci je stejné napětí, je nepřímo úměrný odporu vodiče.
U ....... napětí ve V
I ......... elektrický proud v A
R …….. elektrický odpor v W

## Slide 8: Výpočet elektrického proudu, napětí, odpor
Úloha č. 1:
Rezistorem o odporu 600 W prochází proud 5 mA. Jaké je napětí mezi svorkami rezistoru?

## Slide 9: Výpočet elektrického proudu, napětí, odpor
Úloha č. 2:
Žárovka je připojena ke zdroji elektrického napětí 230 V. Vláknem žárovky prochází proud 0,2 A. Určete elektrický odpor vlákna svítící žárovky při ustálené teplotě.

## Slide 10: Výpočet elektrického proudu, napětí, odpor
Úloha č. 3:
Rezistor o odporu 1,2 kW je připojen ke zdroji napětí 12 V. Jaký proud prochází rezistorem?

## Slide 11: Výpočet elektrického proudu, napětí, odpor
Úloha č. 4:
a) z grafu určete hodnoty napětí a proudu v daných bodech
b) z grafu určete hodnotu odporu použitého rezistoru
Chart: napětí (V)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8
 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2

## Slide 12: Výpočet elektrického proudu, napětí, odpor
Úloha č. 5:
Měřením dvou rezistorů byla získána následující data. Doplňte grafy a určete hodnoty odporů použitých rezistorů.
Chart: napětí (V)
| 60 | 90 | 40 | 20
 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.25
R1 |  | 
napětí (V) | 60 | 90
proud (A) | 0,2 | 0,3
R2 |  | 
napětí (V) | 20 | 40
proud (A) | 0,25 | 0,5

## Slide 13: Sériové zapojení
Proud je ve všech místech obvodu stejný:
Součet napětí na jednotlivých spotřebičích se rovná napětí zdroje:
Celkový odpor je roven součtu velikostí odporů jednotlivých odporů:
Přerušením obvodu v kterémkoli místě jsou odpojeny všechny spotřebiče

## Slide 14: Paralelní zapojení
Součet proudů ve větvích je roven proudu v nerozvětvené části obvodu:
Napětí na všech spotřebičích je stejné:
Převrácená hodnota celkového odporu je rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých odporů:
Činnost jednotlivých spotřebičů je nezávislá na jiných spotřebičích

## Slide 15: Elektrické obvody
Úloha č. 6:
Rezistory o odporu 150 W a 250 W jsou zapojeny v elektrickém obvodu sériově. Mezi jejich vnějšími svorkami je napětí 30 V:
a) nakreslete schéma obvodu
b) určete výsledný odpor obou rezistorů
c) určete proud procházející obvodem
d) určete napětí na jednotlivých rezistorech

## Slide 16: Elektrické obvody
Úloha č. 7:
V elektrickém obvodu jsou zapojeny dva rezistory paralelně. První rezistor má odpor 1,5 kW a prochází jím proud 4 mA. Druhý rezistor má odpor 0,8 kW:
a) nakreslete schéma obvodu
b) určete výsledný odpor obou rezistorů
c) určete proud procházející druhým rezistorem
d) určete proud procházející nerozvětvenou částí obvodu

## Slide 17: Elektrické obvody
Úloha č. 8:
V elektrickém obvodu jsou sériově zapojeny tři rezistory. První má odpor 50 W, druhý 40 W. Na zdroji je napětí 15 V, obvodem prochází proud 100 mA. Určete odpor třetího rezistoru.

## Slide 18: Elektrické obvody
Úloha č. 9:
Dva rezistory jsou zapojeny paralelně. První má odpor 60 W a druhý 30 W. Napětí na zdroji je 6 V. Vypočítejte celkový odpor v obvodu a proudy procházející jednotlivými větvemi obvodu.

## Slide 19: Regulace proudu a napětí
reostat je rezistor, jehož napětí lze měnit
použití:
ke změně proudu v obvodu (můžeme regulovat např. svit žárovky)
jako dělič napětí – potenciometr (můžeme regulovat např. počet otáček - vysavač, vrtačka, hlasitost zvuku,…)