## Slide 1: Vodiče a nevodiče elektrického proudu
Ing. Eliška Novotná
ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem 460/81

## Slide 2: Vodivost pevných látek
vodiče elektrického proudu mají volné elektrony – usměrněný pohyb těchto elektronů v elektrickém poli se projevuje jako elektrický proud – např. kovy, tuha
nevodiče (izolanty) – nemají téměř žádné volné elektrony – např. plasty, porcelán, sklo, suché dřevo, textil

## Slide 3: Vodivost kapalin
elektrolyt – kapalina, ve které může procházet elektrický proud (nejčastěji vodné roztoky solí, kyselin a zásad – např. roztok NaCl, CuSO4)
musí obsahovat dostatečný počet volných iontů (kationtů a aniontů)
elektrický proud v kapalinách je usměrněný tok volných iontů

## Slide 4: Vodivost kapalin
při rozpouštění látek obsahujících v krystalech ionty dochází k jejich uvolňování – elektrolytická disociace
např. při rozpouštění krystalu kuchyňské soli jsou kladné ionty sodíku přitahovány k záporné elektrodě a záporné ionty chlóru ke kladné elektrodě
toho lze využít např. u pokovování předmětů (např. železný hřebík zapojíme do roztoku skalice modré jako zápornou elektrodu)

## Slide 5: Vodivost kapalin
chemicky čistá voda (destilovaná) elektrický proud nevede, naproti tomu voda z vodovodu nebo studně je dobrý vodič!
je proto nutné dávat pozor při manipulaci s elektrickými zařízeními
elektrická zařízení nelze hasit vodou – používají se práškové hasicí přístroje
vlhké vrstvy zemského povrchu jsou také vodivé, stejně tak izolanty s vlhkým povrchem jsou vodivé

## Slide 6: Vodivost kapalin – pro zajímavost
Jaroslav Heyrovský
český fyzik a chemik
v roce 1959 dostal Nobelovu cenu za chemii (to byl jmenován po osmnácté)
v roce 1922 objevil polarografii – díky poznatkům o vodivosti kapalin a elektrolýze roztoků dokázal určit složení roztoků, které se využívá při chemické analýze (měřil elektrický proud mezi rtuťovou kapkou a roztokem – rtuť použil jako elektrodu)
následně zkonstruoval s Japoncem Masuro Šikatou polarograf – přístroj, který naměřené hodnoty zaznamenával

## Slide 7: Vodivost plynů
suchý vzduch je za běžných podmínek (normálního tlaku a pokojové teploty) izolant – obsahuje pouze malé množství elektricky nabitých částic – iontů a elektronů
dojde-li k jeho ionizaci (částice vzduchu se rozpadnou ionty a volné elektrony), stává se vodivým
ionizace může nastat zahřátím, silným elektrickým polem, ale také např. rentgenovým nebo ultrafialovým zářením
elektrický proud v plynech je tvořen usměrněným pohybem volných iontů a elektronů

## Slide 8: Vodivost plynů
příklady vedení elektrického proudu ve vzduchu nebo v plynech:
elektrický jiskrový výboj (Van de Graaffův generátor, blesk)
elektrický oblouk (oblouková lampa – František Křižík, obloukové pece, svařování)
doutnavý výboj - elektrický výboj ve zředěných plynech (tedy za sníženého tlaku – dříve reklamní nápisy, zkoušečky)

## Slide 9: Vodivost polovodičů
při zahřívání kovových vodičů, kterými prochází elektrický proud, hodnota proudu pozvolna klesá
byly objeveny látky (např. křemík, germanium), u kterých při malém zvýšení teploty elektrický proud, který jimi prochází, výrazně roste – jsou to tzv. vlastní polovodiče
díky zahřátí se některé elektrony z vazeb uvolňují, na jejich místě vznikají tzv. díry
elektrický proud v polovodičích je zprostředkován pohybem elektronů a děr

## Slide 10: Vodivost polovodičů
vodivost může být způsobena: zahřátím, osvětlením, příměsí
polovodičová součástka reagující na změnu teploty – termistor (např. pro regulaci vytápění)
polovodičová součástka reagující na změnu osvětlení – fotorezistor (např. otevírání dveří)

## Slide 11: Příměsové polovodiče
Polovodič typu N
základem je prvek ze čtvrté skupiny (např. křemík, ke kterému je přidána příměs – prvek z páté skupiny (např. arsen)
čtyři elektrony se podílejí na vazbě, pátý se může volně pohybovat
vodivost je způsobena přebytečnými elektrony, proto se tento polovodič označuje jako negativní N

## Slide 12: Příměsové polovodiče
Polovodič typu P
základem je prvek ze čtvrté skupiny (např. křemík, ke kterému je přidána příměs – prvek ze třetí skupiny (např. indium)
ve vazbě s křemíkem jeden elektron chybí – je zde tzv. díra, kterou zaplní sousední elektron (díry se chovají jako kladně nabité částice)
vodivost je způsobena přemisťováním děr, proto se tento polovodič označuje jako pozitivní P

## Slide 13: Další polovodičové součástky
tvořené polovodiči obou typů – tedy P i N (PN, NPN, PNP,…)
u těch součástek záleží na jejich zapojení do obvodu – propustný směr (oblast P připojena ke kladnému pólu zdroje) nebo závěrný směr (oblast P připojena k zápornému pólu zdroje)
polovodičová dioda (používá se např. k usměrnění střídavého proudu)
LED dioda (např. osvětlení, kontrolky)
fotodioda (může se stát zdrojem elektrické energie – např. fotovoltaické panely)
dále tranzistory, integrované obvody, mikročipy,…